## Slide 1
BİYOSİDAL ÜRÜNLER LABORATUVARLARINDA
ATIK UYGULAMALARI
Hülya Noyan ÜZDÜRMEZ*, Şermin KAYA, Yıldırım CESARETLİ, Mustafa Kemal BAŞARALI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara/TÜRKİYE
E-mail*: hulya.uzdurmez@saglik.gov.tr
Bu çalışmanın amacı; Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (3) (BÜY) Madde 36/2’ de tehlikeli kabul edilen biyosidal ürünlerin laboratuvarımızda analizleri sırasında oluşan atıkların; insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerine risklerini azaltmak için; yerinde, uygun, güvenli bir şekilde ayrıştırılması, geçici depolanması ve bertarafına yönelik uygulamaların nasıl yapıldığının aktarılmasıdır. 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen atık uygulamaları ile laboratuvarlarda oluşan atık türler ve atık miktarı kayıt altına alınabilmiştir. Gelecek yıllara ilişkin atık miktarı öngörülebilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyanda bulunulmuştur.
ÖZET
AMAÇ
Tüm atıklar, aşağıda yer alan atık kodları kullanılarak yerinde ayrıştırılır. Kap içinde ¾ oranında dolduklarında ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra yukarıdaki Atık Prosedürü tablosunda belirtilen işlemler takip edilerek ve “atık takip listesine” kaydı yapılarak geçici depolanır. Tıbbi atıklar geçici depolama alanından belediye tarafından toplanır.
Tehlikeli atıklar ise, “tehlikeli atık etiketi” bilgileri doldurularak geçici depolama alanına, BÜKASTL çalışma personelleri tarafından Atık Sorumlusunun eşliğinde TGLBÜDB geçici depolama alanına götürüp, belirli zaman aralıklarında anlaşmalı atık geçici depolama ve bertaraf firmasına “Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)” doldurularak teslim edilir. Bertafı gerçekleşen atıkların UATF’ nun D kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edilir..
Atık kodlarında yer alan (*) işareti atığın tehlikeli olduğu anlamına gelir. Tablodan da görüldüğü gibi pestisitler, organik çözücüler, halojenli organik çözücüler, son kullanma tarihi geçmiş kimyasallar için birbirinden farklı atık kodları mevcuttur. Aynı tür atıklar için farklı atık kodlarının kullanılması yanlış değildir. Ancak öncelikli kod seçimi için 1.adım 01-12. ve 17-20. , 2. adım 13-15. ve 3.adım 16. bölümlerindeki kodlar olmalıdır. Atıkların sınıflandırılması sırasında geçimlilikleri ve karışık atık olması durumunda öncelikli tehlike durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin; bir atık hem tehlikeli hem de kesici olabilir. Burada tehlikeli olma durumu öncelikli olup, diğer kısım olan kesici olması durumu atık etiketinde içeriğe eklenir(4-8).
Atık Yönetimi Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete
Sektörel Tehlikeli Atık Rehberi, Organik Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosit Üretimi Sektörü, TC. Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2013.
Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu, TC. Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2012.
Using the List of Wastes to code waste for Waste Transfer Notes, PPC Permits and Waste Management Licences in England & Wales, Living Guidance from the Environment Agency, Version 1, April 2006. (https://www.hesa.ac.uk/dox/datacoll/c09042/LOW_Guide_v1_2_(sustainability).pdf)
LIT 10121 Waste Classification- Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015) Technical Guidance WM3 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/427077/LIT_10121.pdf)
Environment and sustainability Health Technical Memorandum 07-01: Safe management of healthcare waste (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf)
BÜAL’ da biyositlerin analizleri sonucu oluşan her türlü
tehlikeli ve tıbbi atık 2015 yılından itibaren düzenli olarak
ayrıştırılarak bertaraf tesislerine gönderilmekte ve her adım
ilgili kalite prosedürlerine göre takip edilmektedir. Böylece
oluşan atıkların gerek laboratuvarlarda, gerekse de insan ve
çevre sağlığına zarar vermesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca bu
çalışmanın Biyosidal Ürünlerin Analizleri İçin Kurumumuzca Yetki Verilen Laboratuvarlara örnek teşkil edeceği düşünülmüştür.
SONUÇ
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı (TGLBÜDB) bünyesinde bulunan Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları (BÜAL), üç farklı kalite sistemini takip eden birbiri ile koordineli çalışan üç alt laboratuvardan oluşmakta ve biyosidal ürün analizlerinde Kurumumuzun referans analiz laboratuvarıdır. Bu laboratuvarlarda ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizleri, uzun ve kısa süreli stabilite testleri (BÜKASTL), mikrobiyolojik etkinlik (BÜMETL), biyolojik etkinlik (BÜBETL) analizleri yapılmakta ve bu kapsamda hem tıbbi hem de tehlikeli atıklar oluşmaktadır.
Bu çalışmada, laboratuvarlarımızda oluşan tüm atıkların ilgili atık yönetmelikleri (1,2) çerçevesinde kodlarına ayrıştırılması ve atık yönetimi yer almaktadır.
Biyosidal ürün, tehlikeli atık, tıbbi atık, atık yönetimi
OECD İLU
ISO 9001
ISO 17025
ATIK PROSEDÜRÜ
Tıbbi Atık (18 01 01 – «tekrar kullanılmayan kesiciler»- kesici delici atık kabında ¾ oranında biriktirilip kapak kilitlendikten sonra otaklavlanır. Sonra kırmızı renkli tıbbi atık poşetlerinde geçici depolama alanına götürülür. Aynı kodlu «tekrar kullanılabilen kesiciler» metal kovalarda bulunan otoklav poşetlerinde birikilip ağızları kapatıldıktan sonra otoklavlanır. Daha sonra yıkarak tekrar kullanıma alınır. 18 01 03* kodlu atıklar içlerinde otoklav poşeti bulunan metal kovalarda ¾ biriktirilip, ağzı bağlandıktan sonra otoklavlanır. Otoklav poşetleri açılmadan tıbbı atık poşetleri içerisinde atılarak tıbbı atık geçici depolama alanına bırakılır. 18 02 03 kodlu atıklar tıbbı atık poşetlerinde biriktririlip, otoklavlanmadan tıbbi atık olarak atılırlar.
Tehlikeli Atık (08 03 17*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02* dışındaki atıklar, üzerinde “tehlikeli atık” etiketi olan 5L’ lik sızdırmaz yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) bidonlarda biriktirilir. Bidonlar ¾ oranında dolduklarında ağızları sıkıca kapatılarak tehlikeli atık geçici depolama alanındaki aynı kodlu mavi renkli kilitli 30-50 L’ lik tehlikeli atık varillerin içine yerleştirilir. 15.01.10*, 15.01.11*, 15.02 02* kodlu atıklar içerisinde sarı renkli “tehlikeli atık” poşetleri yer alan plastik pedallı atık kovalarında biriktirilip, ağızları sıkıca bağlandıktan sonra aynı kodlu mavi varillere yerleştirilir. 08 03 17* kodlu atık direk geçici depolama alanındaki varillerde biriktirilir.
BİYOSİDAL
ÜRÜNLER
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
Biyositlerin kimyasal gücü ve kullanım amaçları düşünüldüğünde, toplum ve çevreye olumsuz etkilerini önlemek için onların üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, piyasaya arzı, kullanımları, depolanmaları ve bertarafları yasalarla sınırlandırılmıştır.
BÜAL’ na BÜY Ek -5 de belirtilmiş olan ürün tiplerinden “1. Ana grup: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ve insan hijyenine yönelik ve 3. Ana grup: Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler” daha fazla analize gelmektedir. Bu ürünlerde, 50’ yi aşkın aktif madde kimyasal analizi, 20’ yi aşkın fiziksel analiz, haşere analizi ve mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda numune kabul kriterleri gereği analizi biten numuneler iade edilmektedir.
Atık kodlamaları ve planlaması numunelerin analiz sırasında oluşan atıklar dikkate alınarak yapılmıştır. Bu amaçla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Atık Yönetimi Yönetmeliği(1) ve Tıbbi Atıkları Kontrolü Yönetmeliklerince(2) belirtilen kodlar kullanılmakta ve atık üreticisinin sorumlulukları yerine getirilmektedir. Laboratuvarlarımızda en çok kullanılan tehlikeli ve tıbbi atık kodları tabloda verilmiştir.
Tehlikeli Atık
Geçici Depolama Alanı
ATIK | Atık Kategorisi | Atık Kodu | Atık İçeriği | Örnekler
TIBBİ ATIK | İnsan ve hayvan sağlığı ve /veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar- İnsanlarla ilgili Hastalık önleme çalışmalarından kaynaklanan | 18 01 01 | Kesiciler, iğneler; infüzyon setleri; bistüriler; bıçaklar; kırık camlar | Tekrar kullanılmayan malzemeler
 |  |  |  | Tekrar kullanılabilen malzemeler
 |  | 18 01 03* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar | Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atık laboratuvar kültürleri, enfekte hastalarla temas eden araç-gereçler, dokular, disposal atılar
 | İnsan ve hayvan sağlığı ve /veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar- Hayvanlarla ilgili olan araştırmalarda | 18 02 03 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar | Enfeksiyon özelliği taşımayan hayvan, haşere dokuları
TEHLİKELİ ATIK | Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan atıklar-Biositlerin imalat, formülasyon,tedarik ve kullanımından kaynaklanan | 07 04 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | Biyosidal ürün atıkları
 |  | 07 04 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | Klorlanmış çözücüler (karışımlar), halojenlenmiş organikler, kimyasal ürün sıvıları, Biyosidal ürün atıkları, ana çözeltiler
 |  | 07 04 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | Kimyasal ürün sıvıları, Biyosidal ürün atıkları, ana çözeltiler
 | Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan atıklar- Dezenfektan imalat, formülasyon, tedarik ve kullanımından kaynaklanan | 07 06 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | 
 |  | 07 06 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | Karbon teteraklorür, Klorlanmış Çözücü karışımları, halojenelenmiş organikler chloride, Kimyasal üretim sıvııları
 |  | 07 06 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | 
 | Baskı Mürekkep üretim, formülasyon, tedarik ve kullanımından kaynaklanan | 08 03 17* | Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri | Baskı tonerleri
 | Atık Organik çözücüler | 14 06 02* | Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları | Klorlanmış çözücüler (karışımlar), Halojenlenmiş temizleme bileşikleri ve çözüler
 |  | 14 06 03* | Diğer çözücüler ve çözücü karışımları | İsopropanol, holojenlenmemiş çözücüler, Toluene, Xylene
 | Atık ambalajlar başka şekilde belirtilmemiş emiciler silme bezleri, filitre malzemeleri ve koruyucu giysiler | 15 01 10* | Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar | Metal kağıt plastik ağaç ambalajlar, Pestisit kapları konteynırlar (metal, plastik, cam), boş aerosol kaplar, iğneler, vialler, şırıngalar
 |  | 15 01 11* | Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar | Aerosoller, metalik kaplar
 |  | 15 02 02* | Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler | Eldiven, filitre malzemeleri, , süzme kağıtları, temizleme bezleri, tek kullanımlık önlük
 | Listede başka şekilde belirtilmemiş atıklar-standart dışı gruplar ve kullanılmış ürünler | 16 03 03* | Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar | Pestisitler,
 |  | 16 03 05* | Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar | Pestisitler, aldehitler, amidler, aminler, amonyak benzen, formaldehit, alifatik hidrokarbonlar, ketonlar,stiren, vinil asetat
 | Listede başka Şekilde belirtilmemiş atıklar-Iskartaya çıkmış kimyasallar | 16 05 06* | Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları | Pestisitler, Benzil klorür, aldehitler, alkoller, alifatik hidrokarbonlar, laboratuar kimaysalları, Klor, Kloroform, klormetanlar, Etanol, Etherler, Dichloromethane Ethoxylated alkyphenol (surfactant)
 |  | 16 05 07* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar | Pestisitler,
 |  | 16 05 08* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar | Pestisitler,
 | Listede başka Şekilde belirtilmemiş atıklar-Oksitleyici Maddeler | 16 09 01* | Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat) | Potasyum permanganat
 |  | 16 09 03* | Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit) | Hidrojen peroksit
 |  | 16 09 04* | Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler | Sodyum Tiosülfat
 | Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil kurumsal atıklar | 20 01 19* | Pestisitler | Pestisit standartları, biyosidal ürünler
GİRİŞ
YÖNTEM VE BULGULAR
ANAHTAR KELİMELER
KAYNAKLAR
TEŞEKKÜR
Laboratuvar Güvenliği Birim Sorumlusu Sibel UZUN’a Daire Başkanlığımız atık yönetimi çalışmalardan dolayı teşekkkür ederiz